## Slide 1
HEIZUNGSPUMPE
Hydraulischer Abgleich
Themenabend „Sparsame Heizungspumpe“
Haßloch 23.06.2015
Friedrich Knoll

## Slide 3
© Foto H. Obermeyer
Alte Heizungspumpe in einer Gastherme 95 Watt
© Foto H. Obermeyer

## Slide 4
Quelle: Grundfos
Quelle: Wilo
Quelle: KSB
Neue sparsame Heizungspumpen - Beispiele 3 bis 23 Watt
ECM-Technik , elektronisch geregelt,...

## Slide 5
Heizungspumpen (pumpen das Heizungswasser durch Heizkörper / Fußbodenheizung)
„Dauerläufer“ (viele Betriebsstunden in einem Jahr)
externe Pumpen (leicht zugänglich, integrierte oft nicht durch Hocheffizienzpumpen ersetzbar)
„alte“ Pumpen (mit hoher Leistungsaufnahme, etwa 40 bis 120 W und mehr)
einstufig (oder auch mehrstufig von Hand einstellbar, kleinste Leistung etwa 40 W)
ungeregelt
…
Um welche Pumpen geht es?

## Slide 6
Fotos: B. ANDRE
Quelle: FM Uhle
Fotos: B. ANDRE
Die Wechselkandidaten Nr. 1
sind alte, externe Heizungspumpen
mit langen Laufzeiten…
(oft einstufig, ungeregelt,…)

## Slide 7
Wechselkandidaten?

## Slide 8
Chart: Allgemeinstrom 27.10.2012 Verbrauch = 1,17 kWhTag
Chart: Allgemeinstrom 28.10.2012 Verbrauch = 1,19 kWh/Tag
© H. Obermeyer
© H. Obermeyer
Gemessener Allgemeinstromverbrauch / Mehrfamilienhaus / 10 WE
Strom für Beleuchtung und Zentralheizung (inkl. WW) - Messintervall 15 min.
Heizungspumpe (Hocheffizienzpumpe)

## Slide 10
Dazu braucht man:
Betriebsstunden in einem Jahr (z. B. 5.000 Stunden im Jahr)
Leistungsaufnahme der Pumpe (auf dem Typenschild)
Läuft eine Heizungspumpe in einem Einfamilienhaus an 250 Heiztagen
täglich 20 Stunden, dann läuft sie in einem Jahr 5.000 Stunden.
Läuft eine Heizungspumpe in einem Passivhaus an 100 Heiztagen
täglich 20 Stunden, dann läuft sie in einem Jahr 2.000 Stunden.
Merke: Ein Jahr hat 8.760 Stunden! („…solche Dauerläufer soll es geben“)
Stromverbrauch der Heizungspumpe... Energie = Leistung · Zeit

## Slide 11
Beispiel
einstufige
Heizungspumpe

## Slide 12
115 W · 4.000 h/a
= 460 kWh/a
460 kWh/a · 26 ct/kWh
= 120 €/a
Stromverbrauch
in einem Jahr

## Slide 13
115 W · 5.000 h/a
= 575 kWh/a
575 kWh/a · 26 ct/kWh
= 150 €/a
Stromverbrauch
in einem Jahr

## Slide 14
115 W · 6.000 h/a
= 690 kWh/a
690 kWh/a · 26 ct/kWh
= 180 €/a
Stromverbrauch
in einem Jahr

## Slide 15
Beispiel
Heizungspumpe
mit drei Leistungsstufen

## Slide 16
P1 (W)
110
83
60
Stufe III = 110 W
Stufe I = 60 W
Stufe III
110 W · 5.000 h/a
= 550 kWh/a
550 kWh/a · 26 ct/kWh
= 143 €/a
Kleinste Stufe einstellen?
Stromverbrauch
in einem Jahr
Stufe I
60 W · 5.000 h/a
= 300 kWh/a
300 kWh/a · 26 ct/kWh
= 78 €/a

## Slide 17
Beispiel
Hocheffizienzpumpe - Klasse A

## Slide 18
12 W · 5.000 h/a
= 60 kWh/a
60 kWh/a · 26 ct/kWh
= 15 €/a
Mittelwert ca. 12 W
Stromverbrauch
in einem Jahr

## Slide 19
Ergebnis: Jährliche Stromkosten der Heizungspumpen (Beispiele)
150 €/a Betriebszeit 5.000 Stunden im Jahr einstufig Leistungsaufnahme 115 W 575 kWh/a Strompreis 26 ct/kWh
78 €/a Betriebszeit 5.000 Stunden im Jahr dreistufig/Stufe I Leistungsaufnahme 60 W 300 kWh/a Strompreis 26 ct/kWh
15 €/a Betriebszeit 5.000 Stunden im Jahr Klasse A Leistungsaufnahme 12 W 70 kWh/a Strompreis 26 ct/kWh

## Slide 25
http://www.vz-nrw.de/link1125445A.html

## Slide 27
EEI = Energieeffizienzindex (EG-Verordnung) - Nassläufer -
Leistungsaufnahmen innerhalb eines Lastprofils durch Vergleich mit einer durchschnittlichen Referenzpumpe.
01.01.2013
01.01.2015
01.01.2020
Keine
Anforderungen
Keine
Anforderungen
Keine
Anforderungen
EEI < 0,23
EEI < 0,23
EEI < 0,27
EEI < 0,23
Externe Umwälzpumpen
Integrierte Umwälzpumpen
in neuen Geräten, ...
Integrierte Umwälzpumpen
bei Austausch, ...

## Slide 28
Beispiel eines
Typenschildes
EEI ≤ 0,20 meint:
Stromverbrauch beträgt
nur 20 % gegenüber der
Referenzpumpe.
…je kleiner desto besser
Nützlicher!
Ein Blick auf die elektrische Leistungsaufnahme

## Slide 30
Heizungsanlagen richtig einstellen
1. „Häufige Einstellungen“
Was tun, wenn einige Räume
nicht richtig warm werden
oder
Thermostatventile pfeifen?
Notes: 30

## Slide 31
Heizkessel
Pumpe
Heizkörper im DG
Rücklauf
Vorlauf
Heizkörper im OG
Thermostatventil
Heizkörper im EG
Außentemperatur
S c h e m a W a r m w a s s e r h e i z u n g
Notes: 31

## Slide 32
„Morgens aufheizen“
Heizung: AUS
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: AUS
5°C
Notes: 32

## Slide 33
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
Notes: 33

## Slide 34
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
kaum Durchfluss
geringer Durchfluss
hoher Durchfluss
Notes: 34

## Slide 35
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Notes: 35

## Slide 36
Was tun?
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Notes: 36

## Slide 37
Pumpenleistung
hoch?
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Notes: 37

## Slide 38
Pumpenleistung
maximal!
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 120 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„Verschwendungspotential“
sehr hoher Durchfluss
Notes: 38

## Slide 39
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 120 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
Was tun?
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„Verschwendungspotential“
sehr hoher Durchfluss
Notes: 39

## Slide 40
Vorlauftemperatur
höher?
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 120 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„Verschwendungspotential“
sehr hoher Durchfluss
Notes: 40

## Slide 41
Vorlauftemperatur
um 20°C erhöht!
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 120 W
Vorlauftemperatur ... 65°C
5°C
„zu warm“
geringer Durchfluss
„Verschwendungspotential“
hoher Durchfluss
„Verschwendungspotential“
sehr hoher Durchfluss
Notes: 41

## Slide 42
Zu hoher Pumpendruck und
zu hohe Vorlauftemperatur
ergeben
- höhere Wärmeverluste
von Kessel und Rohren
- höhere Abgasverluste und
kleineren Brennwertnutzen
(höhere Rücklauftemperatur)
- höheren Stromverbrauch
der Pumpe
- Strömungsgeräusche an
Thermostatventilen
- zeitweise zu warme Räume
(Verschwendungspotential)
„Es wird allerdings auch warm!“
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 120 W
Vorlauftemperatur ... 65°C
5°C
Notes: 42

## Slide 43
Heizungsanlagen richtig einstellen
2. „Hydraulischer Abgleich“
Was tun, wenn einige Räume
nicht richtig warm werden
oder
Thermostatventile pfeifen?
Notes: 43

## Slide 44
„Morgens aufheizen“
Heizung: AUS
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: AUS
5°C
...noch mal!
Notes: 44

## Slide 45
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Was tun?
Notes: 45

## Slide 46
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Hydraulischer
Abgleich?
Notes: 46

## Slide 47
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Durchfluss
drosseln!
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 47

## Slide 48
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
Den maximalen Durchfluss begrenzen (drosseln)
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Durchfluss
drosseln!
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 48

## Slide 49
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
Den maximalen Durchfluss begrenzen (drosseln)
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 49

## Slide 50
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss sinkt
Druck steigt
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 50

## Slide 51
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„Raum bleibt lange kalt“
kaum Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss steigt
Druck steigt
Durchfluss sinkt
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 51

## Slide 52
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss steigt
Durchfluss steigt
Druck steigt
Durchfluss sinkt
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 52

## Slide 53
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss
drosseln!
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 53

## Slide 54
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss
drosseln!
Den maximalen Durchfluss begrenzen (drosseln)
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 54

## Slide 55
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„zu warm“
hoher Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Den maximalen Durchfluss begrenzen (drosseln)
Durchfluss
drosseln!
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 55

## Slide 56
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss sinkt
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 56

## Slide 57
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„lauwarm“
geringer Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss sinkt
Druck steigt
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 57

## Slide 58
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Durchfluss sinkt
Durchfluss steigt
Durchfluss steigt
Druck steigt
Voreinstellung der
Thermostatventile!
Notes: 58

## Slide 59
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Was tun?
Notes: 59

## Slide 60
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 60 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
„gut warm“
fast richtiger Durchfluss
Pumpenleistung
reduzieren?
Notes: 60

## Slide 61
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 40 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„gut warm“
richtiger Durchfluss
„gut warm“
richtiger Durchfluss
„gut warm“
richtiger Durchfluss
Druck sinkt.
Durchfluss sinkt
Durchfluss sinkt
Durchfluss sinkt
Pumpenleistung
von 60 W auf 40 W!
Notes: 61

## Slide 62
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 40 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„gut warm“
richtiger Durchfluss
„gut warm“
richtiger Durchfluss
„gut warm“
richtiger Durchfluss
Was tun?
Notes: 62

## Slide 63
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 40 W
Vorlauftemperatur ... 45°C
5°C
„gut warm“
richtiger Durchfluss
„gut warm“
richtiger Durchfluss
„gut warm“
richtiger Durchfluss
Vorlauftemperatur
kleiner?
Notes: 63

## Slide 64
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 40 W
Vorlauftemperatur ... 40°C
5°C
„warm“
richtiger Durchfluss
„warm“
richtiger Durchfluss
„warm“
richtiger Durchfluss
Vorlauftemperatur
5°C kleiner!
Notes: 64

## Slide 65
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 40 W
Vorlauftemperatur ... 40°C
5°C
„warm“
richtiger Durchfluss
„warm“
richtiger Durchfluss
„warm“
richtiger Durchfluss
„ ... g e s c h a f f t !“
Notes: 65

## Slide 66
„Morgens aufheizen“
Heizung: EIN
Thermostatventile geöffnet
Pumpe: EIN ... 40 W
Vorlauftemperatur ... 40°C
5°C
Richtiger Durchfluss, richtiger Pumpendruck und richtige Vorlauftemperatur ergeben
- geringere Wärmeverluste
von Kessel und Rohren
- geringere Abgasverluste und
höheren Brennwertnutzen
(kleine Rücklauftemperatur)
- geringeren Stromverbrauch
der Pumpe
- keine Strömungsgeräusche
an Thermostatventilen
- genügend warme Räume und
wenig Verschwendungspotential
„Es kann allerdings etwas länger
dauern, bis Räume warm sind.“
Notes: 66

## Slide 67
Voreinstellbares Thermostatventil Thermostatkopf mit Nullstellung
Voreinstellung 6
Markierung - Kerbe
CEN Zeichen
Einstellung Frostschutz 6 °C
CEN Zeichen

## Slide 69
Quelle: Viessmann
Heizkurve richtig einstellen? …gar nicht so einfach!

## Slide 70
Heizkurve Beispiel: EFH, Baujahr 1970, Heizkörper
im Winter

## Slide 71
Heizkurve Beispiel: EFH, Baujahr 1970, Heizkörper
Übergangszeit
im Winter

## Slide 72
Übergangszeit
im Winter
Heizkurve Beispiel: EFH, Baujahr 1970, Heizkörper

## Slide 73
20 °C
Steigung: ----------- = 2
10 °C
Heizkurve Steigung einstellen

## Slide 74
Heizkurve Steigung einstellen

## Slide 75
Heizkurve Steigung einstellen

## Slide 76
Heizkurve Niveau einstellen

## Slide 77
Heizkurve Niveau einstellen

## Slide 78
Beispiele: Heizkurve passend zum Gebäude und zur Heizung einstellen
Wärmeschutz schwach
Heizkörper
Steigung = 1,8
Niveau = 0 °C

## Slide 79
Wärmeschutz mäßig
Fußbodenheizung
Steigung = 0,6
Niveau = 6 °C
Beispiele: Heizkurve passend zum Gebäude und zur Heizung einstellen

## Slide 80
Wärmeschutz gut
Fußbodenheizung
Steigung = 0,4
Niveau = 5 °C
Beispiele: Heizkurve passend zum Gebäude und zur Heizung einstellen

## Slide 81
Eine gut eingestellte Heizkurve (Steigung und Niveau)
mit möglichst niedrigen Temperaturen
erfordert
einen hydraulischen Abgleich,
eine passende Heizungspumpe
und hilft Energie zu sparen.
Das Optimum zu finden braucht Zeit. Wer macht das?
Beispiele: Heizkurve passend zum Gebäude und zur Heizung einstellen

## Slide 83
Bausteine zur Heizungsoptimierung
Hocheffizienzpumpen (…nur ein Baustein)
Hydraulischer Abgleich (… nur ein Baustein)
Heizkurve einstellen (… nur ein Baustein)
Rohre dämmen, Armaturen dämmen
Betriebszeiten prüfen (Nachabschaltung, Sommer- Winter Umstellung, WW,…)
Betriebsstunden (über 2.000 h/a), Einschalthäufigkeit (unter 10.000 pro Jahr),…
Verbrauch kontrollieren, Regelmäßige Heizungswartung,…
Neue Heizung?
…
Die beste Heiztechnik nützt wenig, wenn man sie nicht richtig betreibt - „fährt“!
So wie beim Auto braucht man einen „Fahrer“. Das ist nicht der Heizungsbauer.

## Slide 84
Jedes mal notieren:
Datum, Uhrzeit
Zählernummer
Zählerstand
und
Tagesverbrauch in kWh/Tag
ermitteln
Stromzähler öfter mal ablesen (…Zähler nicht verwechseln!)
© Foto: H. Obermeyer

## Slide 85
Gaszähler
…öfter mal ablesen!
Jedes mal notieren:
    Datum, Uhrzeit
    Zählernummer
    Zählerstand
© Foto: H. Obermeyer

## Slide 86
Armaturen dämmen
…geht doch!
Foto Joachim Weid

## Slide 87
Optimierung von Heizungsanlagen
Neue Heizungspumpe! …und schnell noch den hydraulischen
Abgleich
www.optimus-online.de www.delta-q.de www.dbu.de

## Slide 89
…ach so

## Slide 90
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10, 55116 Mainz
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de
Vielen Dank Für Ihre
Aufmerksamkeit!

## Slide 91
Kostenlose Energieberatung
in über 60 Standorten in RLP
Telefon Beratungszeiten Mo 9- 13 und 14-17 Uhr Di 10- 13 und 14-18 Uhr Do 10-13 und 14-17 Uhr
0800 60 75 600 (Kostenfrei aus dem deutschen
Festnetz und Mobilfunknetz)
www.verbraucherzentrale-rlp.de
Beratungsorte

## Slide 92
E n d e

## Slide 94
Themenabend „Sparsame Heizungspumpe“ am 23. Juni, 19 Uhr im Filmsaal der Schillerschule
Ältere Heizungspumpen sind in den meisten Fällen große Stromschlucker. Informationen rund um das Thema Heizungspumpe und den hydraulischen Abgleich eines Heizungssystems sowie mögliche Förderungen geben im Rahmen eines Themenabends am Dienstag, 23. Juni, Experten von der Verbraucherzentrale („Heizungspumpe und Hydraulischer Abgleich“) und der
Gemeindewerke Haßloch („Heizungspumpenaustauschprogramm der GWH“).
Themenabend „Sparsame Heizungspumpe“
Haßloch 23.06.2015
Friedrich Knoll

## Slide 95
Heizungspumpe und Hydraulischer Abgleich –
entscheidend für die Effizienz der Heizung
Die Heizungspumpe hält den Kreislauf des erwärmten Wassers vom Kessel zu den Heizkörpern und zurück in Gang. Sie wird daher auch oft als "Herz der Heizung" bezeichnet. Heizungspumpen sind ständig im Einsatz: Im Jahr rotieren sie bis zu 6.000 Stunden - hauptsächlich im Winter. Auch wenn man wenig von ihnen hört und sieht, sind sie kräftige Energieverbraucher. Sie können rund ein Zehntel des durchschnittlichen Stromverbrauchs im Haushalt verursachen.
In Ein- und Zweifamilienhäusern findet man manchmal noch Heizungspumpen mit einer Leistung von 80 bis 100 Watt, in Mehrfamilienhäusern entsprechend größer. Da in der Pumpentechnologie in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt wurden, genügen jetzt oft 15 Watt oder weniger. Wird eine ältere Pumpe durch eine moderne, energieeffiziente Pumpe ersetzt, können bis zu 100 Euro jährlich gespart werden. In diesem Fall macht sich die Investition in rund vier Jahren bezahlt.
Dies ist aber nur die halbe Miete, denn in Kombination mit einem hydraulischen Abgleich erhöhen sich die Einsparungen. Dieser Abgleich sorgt dafür, dass das Haus gleichmäßig beheizt und kein Heizkörper mit zu viel oder zu wenig Heizwasser versorgt wird. Damit steigt auch der Komfort und Strömungsgeräusche gehören der Vergangenheit an.
Das Gesamtpaket bestehend aus Pumpentausch und hydraulischem Abgleich kostet zwischen 800 und 1.200 Euro und kann sich in wenigen Jahren amortisieren.
In seinem Vortrag erklärt der Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Friedrich Knoll die technischen Details dieser Heizungsoptimierung.
Hans Weinreuter
Themenabend „Sparsame Heizungspumpe“
Haßloch 23.06.2015
Friedrich Knoll

## Slide 96
Quelle: Wilo-Pumpenfibel 09/2009

## Slide 97
Quelle: Viessmann Fachnews Nr. 17 12/2007
Die drehzahlgeregelte
Hocheffizienzpumpe
senkt
den Stromverbrauch
um über 70 Prozent

## Slide 98
www.grundfos.de

## Slide 99
MFH / 1954 / 10 WE / 22 Personen
beheizte Wohnfläche = 731 m²
Zentralheizung / Heizkörper /
Zentrale Warmwasserbereitung / Speicher 300 Liter (60°C) /
Zirkulationsleitung
Gas- BW- Kessel / Vitodens 200 /
17-60 kW / Baujahr 2008
LAS / hydraulische Weiche /
1 Heizkreis / kein Mischer /
© H. Obermeyer
5 WE
10 WE
Umstellung von Etagenheizungen auf Zentralheizung - von 2008 bis 2011

## Slide 100
E n d e - A n h a n g