## Slide 1
Wärmeverluste müssen nicht sein!
Energetische Gebäudesanierung
Dipl.-Ing. Mathias Nauerz, Honorarenergieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Notes: Bitte hier den Namen des Beraters/Beraterin anpassen

## Slide 2
Wer wissen will, wie viel Energie und Kosten er einsparen kann…
…der muss als erstes wissen wie viel er aktuell verbraucht und was er dafür zahlt.
Wer weiß das?

## Slide 3: Der Energiekennwert
Bestehendes Gebäude
150 m2 Wohn- und Nutzfläche
Ölheizung mit zentraler Warmwasserbereitung
Jahresheizölverbrauch: 2850 Liter
1 Liter Heizöl = 10 kWh
Energiekennwert:
28.500 kWh / 150 m2 =
190 kWh/m2 im Jahr
Ist das jetzt viel oder wenig?
Bewertungskriterium für Gebäude

## Slide 4: Gebäudestandards
Ein- und Zweifamilienhäuser
Wie viel ist genug?
Endenergiekennwerte im Vergleich

## Slide 5: Altbau
Verbrauch
l/100km 21.0 l
Verbrauch
l/m2a 21.0 l
Quelle: Dipl. Ing. Martin Ploß
Verbrauch
l/100km 10.5 l
Verbrauch
l/100km 1.5 l
Verbrauch
l/m²a 10.5 l
Verbrauch 1.5 l
l/m²a
Technisches Einsparpotenzial
Notes: 5
Erstellt: Krapmeier, 07.09.2005
Geändert:
Kommentar:

## Slide 6: Und was kostet das konkret im Jahr?
Beispiel Einfamilienhaus mit 150 m²
Heizölverbrauch 2.850 Liter für Heizung und Warmwasser Kosten: 45 Ct/L 1.283,- €
Stromverbrauch 4.000 kWh Kosten: 28 Ct/kWh + 100,- € GP 1.220,- €
Energiekosten pro Jahr: 2.503,- €
Über 20 Jahre bei aktuellen Preisen
mindestens 50.000,- €
!
Das muss nicht so bleiben

## Slide 8
Und wo ist das ganze Geld?
Dem geht’s gut.
Palm-Hotel in Dubai
Gazprom Building

## Slide 9
Sie haben die Wahl:
Entweder weiter Jahr für Jahr die Energie einkaufen
oder
in Energieeinsparung investieren
Letzteres schafft und sichert Arbeitsplätze, schont die Umwelt und erhöht den Wohnkomfort.

## Slide 10
die energetische Qualität der Gebäudehülle
die Effizienz der technischen Anlagen
das Nutzerverhalten
der Standort
Folgende Einflussgrößen bestimmen den Energieverbrauch eines Wohngebäudes
Notes: Lüftungsanlage: Die einströmende Luft wird in Grob- und Feinfiltern gefiltert und ist damit sauberer als die Außenluft  keine gefährlichen Schwebestäube wie Rußpartickel, Pollen etc.
 es wird weniger Staub ins Haus transportiert als bei Fensterlüftung
Strömungseffekte bei Fensterlüftung sind größer als bei einer korrekt arbeitenden kontrollierten Wohnraumlüftung  weniger Staubaufwirbelung
Passivhaus: keine Heizkörper, die durch thermische Effekte zusätzlich für Luft- und Staubverwirbelungen sorgen
10

## Slide 11: Ausgangslage
Unsanierter Altbau
ungedämmte Außenwand
Alte Heizung
Altes/kaputtes Dach
ungedämmte Kellerdecke
Veraltete Fenster
ungedämmter Speicher
Ungedämmte Leitungen
Ungeregelte Pumpe
Fotos: Martina Rittersdorf und Horst Neises
Notes: 11

## Slide 12: Nachrüstpflichten gebäudeBestand
Gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)
  Heizkessel für flüssige und gasförmige Brennstoffe müssen nach 30 Jahren außer Betrieb genommen werden (außer Niedertemperatur- oder Brennwertkessel).
  Bisher ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich in unbeheizten Räumen befinden, müssen gedämmt werden.
EnEV § 10

## Slide 13: Nachrüstpflichten gebäudeBestand
Gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)
EnEV § 10
  Oberste Geschossdecken, die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz erfüllen, müssen gedämmt werden (U ≤ 0,24 W/m2K).
  Alternativ: Dämmung der Dachflächen
Ausnahme Nachrüstpflichten:
Bei selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern, die der Eigentümer am 1.2.2002 schon bewohnt hat, sind die Pflichten erst bei einem Eigentümerwechsel zu erfüllen (Frist 2 Jahre).

## Slide 14: Maßnahmen Gebäudehülle
Wärmedämmstandards im Vergleich
Bauteil | Neubau EnEV 2014 Mindeststandard* |  | Typische Altbauten bis 1978 | 
 | U-Wert W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke | U-Wert in W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke
Außenwände | 0,25 - 0,30 | 36,5 cm oder 24 cm + Dämmung | 1,1 – 1,7 | 24 - 30 cm
Fenster | 1,1 - 1,3 | - | 2,8 - 3,2 | -
Dächer | 0,2 - 0,25 | 16 – 25 cm | 0,8 - 1,5 | 4 – 10 cm
Kellerdecke | 0,3 - 0,4 | 6 – 12 cm | 1,0 - 1,5 | -
*Verschärfung der Anforderungen an Neubauten ab 2016:
Zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf -25%, Wärmedämmung der Gebäudehülle ca. -20%
Notes: 14

## Slide 15: Gering investive Maßnahmen
Sofortmaßnahmen Gebäudehülle
Dämmung der Rollladenkästen
Abdichtung von Fenstern und Türen
Abdichtung von Einschubtreppen
Quellen: links IWU, Energiesparinformationen Nr. 5, rechts Hessische Energiesparaktion
Notes: 15

## Slide 16: Maßnahmen Gebäudehülle
Dämmung der Kellerdecke
Dämmung von der Unterseite (Kaltseite)
Mindest U-Wert EnEV 0,30 W/m²K, ca. 8-10cm WLG 035
Mindest U-Wert KfW 0,25 W/m²K, ca. 10-12cm WLG 035
Kosten ca. 30,- bis 50,- € / m2 Ausführung durch eine Fachfirma
Materialpreis ca. 15,- bis 25,- € / m2
Fotos: Bernhard Andre und Martina Rittersdorf
Notes: 16

## Slide 17: Maßnahmen Gebäudehülle
Außenwände
Monolithische Außenwand
d
24 cm
d
Zweischalige Außenwand mit WDVS
Dämmung der Außenwände
mit Außendämmung
Fotos: Bernhard Andre und VZ RLP
Notes: 17

## Slide 18: Maßnahmen Gebäudehülle
Außenwände
Dämmung der Außenwände
mit Innendämmung
Verbundplatte aus Gipskarton mit Polystyrol
24 cm
d
4 cm
2 cm
24 cm
d
6 cm
Innendämmung mit Holzständern und Dampfbremse
von oben
betrachtet
Quelle: IWU, Energiesparinformationen Nr. 11
Notes: 18

## Slide 19: Maßnahmen Gebäudehülle
Fenster
Erneuerung der Fenster
Wärmeschutzverglasung bei Fenstererneuerung
Kosten 250-500 € pro m2 Je nach Qualität von Verglasung und Rahmen
3-fach-Verglasung kaum teurer als 2-fach-Verglasung
Fotos: Bernhard Andre
Notes: 19

## Slide 20: Maßnahmen Gebäudehülle
Fenster
Luftdichter Fenstereinbau
Fotos: VZ RLP
PU-Schaum ergibt keinen luftdichten Einbau!!
Notes: 20

## Slide 21: Maßnahmen Gebäudehülle
Dach
Dämmung von der Oberseite (Kaltseite), Dicke ca. 20-24 cm
Mindest U-Wert EnEV = 0,24 W/m²K
Mindest U-Wert KfW = 0,14 W/m²K
Fotos: Bernhard Andre und Rainer Winkels
Dämmung der Obersten Geschossdecke
Notes: 21

## Slide 22: Maßnahmen Gebäudehülle
Dach
Dämmung der Dachflächen
d
d
d
Zwischensparren-dämmung
Zwischen- mit zusätzlicher Untersparrendämmung
Zwischen- mit zusätzlicher Aufsparren-dämmung
Fotos: VZ RLP
Notes: 22

## Slide 23: Maßnahmen Gebäudehülle
d
Dachziegel
Lattung
Konterlattung
Holzweichfaserplatte
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse/Luftdichtheitsebene
Gipskarton
Dach
Dachkonstruktion

## Slide 24: Maßnahmen Gebäudehülle
Dach
Luftdichtheit (innen) und Winddichtheit (außen)
d
Holzweichfaserplatte =
Winddichtung
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse =
Luftdichtung
Gipskarton
Winddichtung verhindert Luftströmung in die Konstruktion
Luftdichtung verhindert Luftströmung durch die Konstruktion

## Slide 25: Weitere Maßnahmen
Wärmebrücken reduzieren – Luftdichtheit überprüfen
Fotos: links VZBV, rechts VZ RLP

## Slide 26: Maßnahmen aNLAGENTECHNIK
Erneuerung der Heizungsanlage
Heizungstechnik gestern und heute!
Fotos: links Joachim Weid, rechts Bernhard Andre
Notes: 26

## Slide 27: Maßnahmen aNLAGENTECHNIK
Bestandteile einer Heizungsanlage
Heizkessel
Warmwasser-speicher
Notes: 27

## Slide 28: Gering investive Maßnahmen
Optimierung der Heizungsanlage
Dämmung der Rohrleitungen
Austausch der Heizungspumpe
Erneuern der Thermostatventile
Hydraulischer Abgleich
Fotos links, mitte: Martina Rittersdorf
Notes: 28

## Slide 29: Was ist das?
Heizungsumwälzpumpe, Zirkulationspumpe
Einfamilienhaus: 80 Watt, Betrieb 5.000 h / a 400 kWh jährlicher Stromverbrauch!
Hocheffizienzpumpe: 8 Watt Ersparnis: 360 kWh  95 Euro

## Slide 30: auf die Einstellung kommt es an!
ohne hydr. Abgleich mit hydr. Abgleich
70°
65°
60°
40°

## Slide 31: Die Heizungsanlage und die Versorgungsalternativen

## Slide 32: Die Heizungsanlage und die Versorgungsalternativen

## Slide 33: Die Heizungsanlage und die Versorgungsalternativen

## Slide 34: Maßnahmen aNLAGENTECHNIK
Optimale Ausnutzung des Energiegehalts des Brennstoffs
Bei Erdgas steigt der Jahresnutzungsgrad um bis zu 11%, bei Heizöl um bis zu 6%
Gut kombinierbar mit niedrigen Heizwassertemperaturen
Einbau eines Luft-Abgas-Systems sehr sinnvoll
Bei Gas als Brennstoff ist keine Neutralisation des Kondensats erforderlich
Brennwertkessel

## Slide 35: Maßnahmen aNLAGENTECHNIK
Thermische Solaranlage zur Warmwasserbereitung
Quelle: Wagner-Solar, Cölbe
Kosten
ca. 5.000,-€

## Slide 36: Maßnahmen aNLAGENTECHNIK
Thermische Solaranlage zur Warmwasser-bereitung und Heizungsunterstützung
Kosten ca.
12 - 14.000,-€

## Slide 37: Maßnahmen aNLAGENTECHNIK
Pelletheizung
Brennstoff CO2-neutral
Heizwert: 1 kg Pellets  5 kWh
Kosten: ca. 25 Ct pro kg oder
ca. 5 Ct pro kWh
Kessel sind etwa 50 bis 100 % teurer als Ölheizkessel: ca. 6 - 10.000,- €
Förderung : Pelletöfen mit Wassertasche: 80,- € je kW, mindestens 2.000,- € Pelletkessel: 80,-€ je kW, mind. 3.000,- €, mit Pufferspeicher (≥30L/kW): mindestens 3.500 €
Voraussetzungen: Kesselwirkungsgrad ≥ 89%, bei Pelletöfen ≥ 90%
Grenzwerte für CO und Staub sind einzuhalten und hydraulischer Abgleich

## Slide 38: Maßnahmen aNLAGENTECHNIK
Wärmepumpe
mit Erdkollektor mit Erdsonde

## Slide 39: Modernisierungsfahrplan
Bei Gebäuden, die älter als 25 Jahre sind, besteht häufig ein Einsparpotential von mehr als 50 %
Bei der Altbaumodernisierung kann jeder seinen individuellen Fahrplan aufstellen:
Eine Komplettsanierung bietet die besten Möglichkeiten
Aber auch jedes Einzelvorhaben am Gebäude sollte unbedingt mit einer Energiesparmaßnahme verbunden werden, sonst wird eine gute Chance verpasst
Eine qualifizierte Vor-Ort-Beratung berechnet die Einsparpotentiale
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP hilft bei allen praktischen Fragen

## Slide 40: Modernisierungsfahrplan
Dämmung der obersten Geschossdecke Dicke: 20 cm Materialpreis ca. 40 € pro m2
Dämmung der Kellerdecke Dicke: 6-10 cm Materialpreis ca. 25 € pro m2
Rohrleitungen im kalten Bereich dämmen Dicke: 20-50 mm Materialpreis ca. 10 € pro m
Heizung optimieren Kosten 500 bis 1.000 €
Sofort-Maßnahmen

## Slide 41: Modernisierungsfahrplan
Außenwanddämmung durchführen bei Fassadenerneuerung bei Feuchtigkeits- und Schimmelbildung
Dicke: 14-20 cm Kosten 100-150 € pro m2
Innendämmung durchführen bei Wohnungsrenovierung bei Feuchtigkeits- und Schimmelbildung
Dicke: 6-10 cm Kosten 60-80 € pro m2
WDR*-Maßnahmen
*= Wenn Dann Richtig

## Slide 42: Modernisierungsfahrplan
Dachdämmung durchführen bei Dachausbau bei Dacherneuerung
Dicke: 20 cm Kosten ca. 100 € pro m2
Wärmeschutzverglasung durchführen bei Fenstererneuerung Kosten 400-500 € pro m2
Solaranlage einbauen bei Heizungserneuerung
Kosten 5.000 – 14.000 €
WDR*-Maßnahmen
*= Wenn Dann Richtig

## Slide 43: Noch Fragen?
Wir bieten Antworten

## Slide 44: Nutzen sie unsere angebote
Persönliche Energieberatung
Energie-Checks
Seminar
Energiehotline 0800 – 60 75 600 (kostenfrei aus allen Netzen)
www.energieberatung-rlp.de

## Slide 45: Weitere Infos
www.energieberatung-rlp.de

## Slide 46: Kostenlose Energieberatung in über 60 Standorten in RLP Weitere Infos unter 0800 60 75 600 (kostenfrei aus allen Netzen) www.energieberatung-rlp.de

## Slide 47: Persönliche Energieberatung
Kostenfrei nach Terminvereinbarung
Anmeldung unter 0800 – 60 75 600
(kostenfrei aus allen Netzen)
In Kaiserslautern
Verbraucherzentrale
Jeden Mittwoch von 9-13 Uhr
Rathaus Nord,
Referat Umweltschutz
Jeden Mittwoch von
13.30-16.30 Uhr
www.energieberatung-rlp.de
Notes: Diese Folie je nach Beratungsort anpassen: Ort und Beratungszeiten

## Slide 48: Energie-check vor ort
Basis-Check für Mieter und Wohnungseigentümer: 10 € Strom sparen + Heizen und Lüften
Gebäude-Check für Hausbesitzer: 20 € Strom sparen + Heizen und Lüften + Gebäudehülle und Heizung
www.energieberatung-rlp.de
Anmeldung unter 0800 – 60 75 600
(kostenfrei aus allen Netzen)

## Slide 49
Wärmedämmung - Millionen Schafe können nicht irren!
Letzte Frage
Heizen Sie noch, oder dämmen Sie schon?

## Slide 50: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10 • 55116 Mainz
energie@vz-rlp.de • www.energieberatung-rlp.de